Фара ручная взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС «Экотон-3»

(модернизированная)

Фара ручная взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС «Экотон-3» (модернизированная) используется в нефтяной и газовой отраслях промышленности при добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в железнодорожных цистернах, нефтеналивных судах, в том числе по трубопроводным коммуникациям (наземным и подземным). Отличительной особенностью фары является применение для формирования луча отражателя алюминиевого полированного.

Фара «Экотон-3» является компактным переносным индивидуальным осветительным прибором, предназначенным для использования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99. Область применения фары – взрывоопасные зоны, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категории взрывоопасности IIA, IIB, IIC и группам  взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, а также в зонах классов B-II, B-IIa, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей пыли и волокон с воздухом. Фара имеет взрывозащищенное исполнение с уровнем «особовзрывобезопасный» с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (d) по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), «герметизация компаундом» (m) по ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92). Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) следующая: 0ЕxdmIICT6X. Фара имеет герметичную неразборную водонепроницаемую оболочку. Климатическое исполнение и категория размещения фары соответствует группе УХЛ1 по ГОСТ 15150. Номинальное значение климатических факторов – по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, за исключением нижнего значения рабочей температуры окружающего воздуха для исполнения УХЛ1, которое должно быть не ниже минус 200 С.

Технические  характеристики

- Осевая сила света фары, кандел   …………………………………..…………………………7000

- Угол расхода светового луча   2Ō (0,5), град…….……………………………………………4±1

- Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч …………..…………………………………………6600

- Среднее время наработки на отказ светодиодов, не менее, час.……….…………………50 000

- Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, не менее, час  ….………………13

- Максимальное время подзарядки аккумулятора, час ………….………………………………10

- Ресурс аккумулятора, циклов заряд/разряд ……….…………………………………………1000

- Гарантийный срок  эксплуатации фары…………….………………………………………2 года

- Средний срок службы фары, лет…………………….……………………………………………5

- Габаритные  размеры  фары, мм:    диаметр   …………………………………………………120

глубина  ……….…………………………………………120

высота (с ручкой)  ………………………………………210

- Масса  фары, не более, кг………………………………………………………………………1,45

- Климатические условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, С( …………………………………от  минус 20 до плюс 45

- относительная влажность при температуре 25( С, не более, %   ……………………………98

- Степень защиты от внешних воздействий, не ниже…………………………………………IР67

- Класс защиты от поражения человека электрическим током…….……………………………III

Комплект поставки: фара ФР-ВС, адаптер зарядный сетевой, ключ для подключения зарядного адаптера, паспорт, коробка упаковочная.

Изготовитель:  ООО  ПКФ  «Экотон»

141195, Московская область, г. Фрязино,

ул. Заводской проезд, д. 3, корпус 1.